## Slide 1: UNIVERSITA’ DEGLI STUDI“G. D’ANNUNZIO” PESCARA
FACOLTA’ DI ECONOMIA
Corso di laurea specialistica in Economia Informatica
Seminario del corso di “Reti di calcolo e sicurezza”
Prof. Bistarelli
“ALGORITMI DI INSTRADAMENTO”
Studente Cirmignani Vincenzo

## Slide 2: PERCORSO:
PRINCIPI E CARATTERISTICHE ALGORITMI DI INSTRADAMENTO
ALGORITMO DI DIJKSTRA
ALGORITMO DISTANCE VECTOR

## Slide 3: Introduzione ……
Per trasferire i pacchetti lo strato di rete deve determinare il percorso (path)
Ogni terminale è collegato al router di default
Problema: Instradare il pacchetto dal router sorgente
Al router destinazione

## Slide 4: ALGORITMO DI INSTRADAMENTO
Dato un gruppo di router ,con i link che li collegano,un algoritmo di instradamento trova un buon percorso dalla sorgente alla destinazione
FORMALIZZIAMO LA RETE COME GRAFO:
I nodi sono router,gli archi sono i link,il costo associato ad ogni arco
Nodi = router
Link fisici tra router
5
2
3
2
3
1
1
1
2
5
Costo spedizione pacchetto attraverso il link
Distanza fisica o livello congestione

## Slide 5: Per trovare il percorso a costo più basso determiniamo una serie di link in modo:
Primo link sul percorso collegato alla sorgente
Ultimo link collegato alla destinazione
Per il percorso di minor costo, la somma dei costi dei link è la minima tra quelle di tutti i percorsi possibili fra sorgente e destinazione
Se i costi sono uguali il percorso di minor costo coincide con quello che attraversa il minor numero di link

## Slide 6
5
2
3
2
3
1
1
1
2
5
A
B
C
F
E
D
IL PERCORSO DI MINOR COSTO FRA IL NODO A(SORGENTE) E IL NODO C (DESTINAZIONE) E’ LUNGO IL PERCORSO ADEC

## Slide 7: Caratteristiche:
GLOBALE,
Tutti i nodi conoscono la topologia completa compresi i costi dei canali
Scambio info tra tutti i nodi
prende come imput la connettività fra tutti i nodi e tutti i costi dei link
DECENTRALIZZATO,
I nodi conoscono i nodi in cui sono fisicamente collegati ed i costi dei canali cui sono collegati
Scambio info solo con i nodi adiacenti
il calcolo del percorso di minor costo è eseguito in modo iterattivo distribuito

## Slide 8: Caratteristiche
STATICI,le rotte cambiano lentamente nel tempo(quando una persona modifica una tabella di rilancio di un router)
DINAMICI,questi algoritmi cambiano i percorsi di instradamento non appena varia il carico di traffico in rete o la topologia,sono suscettibili ai routing loop

## Slide 9: ALGORITMO BASATO SULLO STATO DEI LINK DIJKSTRA
Topologia rete e costi link noti(ciascun nodo trasmette le identità e i costi dei link ad esso collegati a tutti i router della rete
Topologia rete è nota a tutti i nodi
Tutti i nodi hanno la stessa informazione
Calcola il percorso minimo da un nodo a tutti gli altri
iterativo.: un nodo dopo k iterazioni,conosce i cammini meno costosi verso k destinazioni

## Slide 10: DIJKSTRA
Calcola il percorso di minor costo da un nodo(sorgente)a tutti gli altri nodi della rete
Dopo la k-esima iterazione esso conosce il percorso di minor costo per k nodi di destinazione
NOTE
C(i,j)= costo del link dal nodo i al nodo j
D(v)= costo del percorso dal nodo sorgente al nodo di destinazione v che ha attualmente il minor costo
P(v)= nodo precedente lungo il percorso attuale di minor costo
N= gruppo di nod il cui percorso di minor costo è conosciuto
definitivamente dalla sorgente a v

## Slide 11: DIJKSTRA

## Slide 12: ESEMPIO DIJKSTRA

## Slide 13: Problema …..oscillazioni
Costo dei link non simmetrici: c(a,b)= c(b,a) solo se il carico trasportato in entrambe le direzioni sul link AB è lo stesso
Instradamento iniziale
B,C rilevano il miglior percorso verso A in senso orario
B,C,D rilevano il miogliore percorso verso A in senso antiorario
B,C,D rilevano il mior percorso verso A in senso orario

## Slide 14: Soluzione
Cosa possiamo fare per prevenire queste oscillazioni?
Evitare che i costi dei link dipendano dalla quantità di traffico trasportata NO!! Obbiettivo instradamento è evitare i link congestionati
Evitare che i router mettano in funzione l’algoritmo LS nello stesso momento,è ragionevole perché l’algoritmo LS funziona sui router con la stessa periodicità ,ma l’istante di esecuzione non sarà lo stesso in tutti i nodi

## Slide 15: DISTANCE VECTOR
ITERATIVO:continua fino a quando i nodi non scambiano più informazioni
AUTONOMO:non vi sono segnali espliciti di fine algoritmo,termina autonomamente
DISTRIBUITO:ogni nodo comunica solo con i nodi adiacenti
ASINCRONO: non richiede a tutti i nodi di operare con sincronosmo

## Slide 16: DISTANCE VECTOR
Ogni nodo scambia periodicamente con i vicini diretti informazioni contenenti:
- destinazioni che può raggiungere
distanza delle destinazioni misurata in costo
Il nodo che riceve le informazioni:
- aggiunge nuove destinazioni
- cambia instradamenti se i nuovi sono più brevi
- modifica il costo se usa il nodo adiacente come miglior scelta

## Slide 17: Distance Vector
La struttura principale di dati nell’algoritmo è la tabella delle distanze
Ogni nodo possiede:
- una riga per ogni possibile destinazione
Una colonna per ogni nodo adiacente
ESEMPIO
Nel nodo X,per la destinazione Y,attraverso il nodo adiacente Z
D (Y,Z) = C(X,Z) + min (D (Y,w))
x
w
z
sorgente
destinazione
Nodo adiacente

## Slide 18: ESEMPIO TAB DISTANZE
A
B
D
A
B
C
D
D ()
E
1 14 5
7 8 5
6 9 4
4 11 2
DESTINAZIONE
COSTO VERSO DEST ATTRAVERSO NODO
7
1
8
2
1
2
A
B
C
D
E
D (C,D) = C(E,D) + min (D (C,w))
= 2+2 = 4
E
w
D
D (C,D) = C(B,D) + min (D (A,w))
= 2+3 = 5
E
w
D

## Slide 19
A
B
D
A
B
C
D
D ()
E
1 14 5
7 8 5
6 9 4
4 11 2
DESTINAZIONE
Link in uscita da usare
costo
A
B
C
D
A 1
D 5
D 4
D 2
DESTINAZIONE
Costo a destinazione

## Slide 20: DV

## Slide 21: Distance Vector algoritmo
Ad ogni nodo x:
1 inizializzazione
2 per tutti i nodi adiacenti a V
3 D =(*,V)= infinito //* significa per ogni riga
4 D (V,V)= C(X,V)
5 per tutte le destinazioni y
6 manda min D(y,w) a ogni vicino
x
x
w

## Slide 22: DV

## Slide 23: DV esempio funzionamento
Z
Y
Z
DEST
2

## Slide 24: DV esempio

## Slide 25: Modifica dei costi dei collegamenti

## Slide 26: DV modifica costi

## Slide 27: confronto
Complessità messaggio
LS necessita che ciascun nodo conosca il costo di ciascun link nella rete richiede la spedizione di O(nE) messaggi n=nodi E= link se cambia il nuovo costo del link deve essere inviato a tutti i nodi
DV per ciascuna iterazione richiede lo scambio dei messaggi trai vicini direttamente collegati,DV propagherà i risultati della variazione del costo del linksolo se il nuovo costo si tradurrà in una variazione del percorso di minor costo per uno dei nodi collegati a quel link

## Slide 28: Velocità di convergenza
LS soffre potenzialmente di oscillazioni
DV può convergere lentamente ed avere percorsi ciclici durante la convergenza …
Robustezza
Cosa accade se un router si rompe,funziona male od è sabotato?
Un nodo LS calcola solo la propia tabella di instradamento,gli altri eseguono lo stesso calcolo per se stessi,i calcoli in Ls sono separati buon grado di robustezza
Per DV un nodo può notificare percorsi di minor costo sbagliati verso tutte le direzioni il calcolo di un nodo DV e passato ai suoi vicini e ai vicini dei suoi vicini all’iterazione successiva…

## Slide 29: bibliografia
http://www.grid.unina.it/comics/Didattica/RetiDiCalcolatori
http://www.telematica.polito.it/casetti/corsi/reti_nettuno