## Slide 1
Di Martino Fabio 3028845
Prof. Bistarelli Stefano
Università degli Studi “G. D’Annunzio” - Pescara
Corso di Reti di calcolatori e Sicurezza

## Slide 2
Indice
Presentazione tecnologia
Trasmissione
Collegamenti
Architettura
Protocolli
Profili
Sicurezza
Curiosità
Applicazione pratica

## Slide 3
Presentazione tecnologia

## Slide 4
Bluetooth
BLUETOOTH è una tecnologia che consente la realizzazione di comunicazioni wireless a corto raggio (sia per dati che per voce) tra qualsiasi tipo di dispositivo elettronico.
Questa comunicazione avviene senza l’intervento manuale esplicito dell’utente; indipendentemente dal dispositivo abilitato a Bluetooth individuato da un altro dispositivo dello stesso tipo, i due dispositivi si sincronizzano automaticamente, dando luogo ad un tipo di rete wireless istantanea.
Questa tecnologia utilizza segnali di radiofrequenza (RF), per stabilire trasmissioni di voce e dati di tipo punto a punto e punto a molti punti, nel raggio di 10 metri. La tecnologia che supporta Bluetooth è definita in una Specifica Bluetooth di 1500 pagine; tutti i dispositivi che incorporano la tecnologia devono essere conformi ai dettagli descritti nella specifica.
Affinché due dispositivi possano comunicare tra loro, entrambi i dispositivi devono contenere una radio Bluetooth. Questa radio è di dimensioni estremamente ridotte (essa è incorporata in un chip, che contiene a sua volta un Link Controller, che stabilisce e gestisce le singole connessioni) e consuma una quantità di energia minima.
Notes: zxdfjgkhdrlmgndòrpl

## Slide 5
Il Bluetooth Special Interest Group (SIG) ha proposto una nuova versione del Bluetooth che offrirà trasferimenti a velocità più alte utilizzando meno energia. La versione attuale di questo standard wireless a corto raggio è popolare in Europa e sta iniziando a prendere piede in USA.
Bluetooth EDR (Enhanced Data Rate) sarà significativamente più veloce del Bluetooth 1.2. Offrirà trasferimenti dati fino a 2,1 Mbps, che è quasi tre volte più veloce degli attuali 721 Kbps. Fortunatamente, i dispositivi che saranno dotati di questo nuovo standard saranno retro-compatibili con gli altri standard Bluetooth. Si utilizzerà ancora lo stesso metodo per collegare i dispositivi e trasferire i pacchetti, ma sarà possibile immagazzinare più dati in ogni pacchetto.
Questo incremento di velocità non significa che il Bluetooth richiederà più energia. In effetti sarà il contrario. La prossima generazione di dispositivi Bluetooth dovrebbe funzionare per un tempo doppio rispetto a quelli attuali. Il Bluetooth SIG si aspetta che le specifiche EDR vengano finalizzate durante l’autunno del 2004, con i primi prodotti dipsonibili nel 2005.
Specifica

## Slide 6
Trasmissione

## Slide 7
Un’onda radio è un impulso di energia elettromagnetica ed è generata quando un trasmettitore oscilla ad una frequenza specifica. Quanto è più rapida l’oscillazione, tanto più elevata è la frequenza.
Per amplificare e trasmettere il segnale radio a grandi distanze, viene utilizzata un’antenna e per ricevere un segnale radio, è necessario un ricevitore radio. Il ricevitore viene sintonizzato su una frequenza specifica, per ricevere i segnali che oscillano a tale frequenza;
se il ricevitore non viene sintonizzato a tale frequenza, le onde radio passano oltre. Le trasmissioni RF sono diffuse su un vasto intervallo di frequenze e sono misurate in cicli al secondo (Hz).
Trasmissione

## Slide 8
A differenza delle trasmissioni ad infrarossi, che si servono di onde luminose e richiedono la sistemazione dei dispositivi connessi lungo una linea visiva senza ostacoli, le onde radio non detengono necessità di questo tipo e possono, in effetti, passare attraverso gli oggetti solidi.
Questo significa che un dispositivo radio Bluetooth può trasmettere segnali RF dall’interno di una ventiquattrore, o attraverso le pareti di un ufficio.
Le comunicazioni Bluetooth (sia per voce sia per dati) si servono di una banda RF senza licenza, nel campo di azione che si estende da 2,4 a 2,48 GHz.
Trasmissione

## Slide 9
Trasmissione
Questa banda di frequenza ISM (Industrial, Scientific and Medical) può essere utilizzata da chiunque, per qualsiasi finalità. Si tratta di un aspetto positivo perché può essere usata a costo zero, e di un aspetto negativo perché lo spazio all’interno della banda è limitato ed esistono diversi altri tipi di dispositivi che si servono anch’essi di questa banda.
Proprio per questo si può dar luogo a delle interferenze reciproche tra i vari dispositivi pena il rallentamento delle trasmissioni di dati. Per evitare ciò i dispositivi radio di Bluetooth si servono di una tecnica chiamata HOPPING di frequenza a largo spettro: Esso è una tecnica piuttosto comune FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum), in cui un segnale passa rapidamente da una frequenza all’altra, nel corso di una singola trasmissione.
Il risultato è che le trasmissioni Bluetooth non rimangono su una singola frequenza per un tempo sufficiente per essere colpite da interferenze, all’interno di tale frequenza. Nelle trasmissioni il segnale radio passa rapidamente tra 79 frequenze comprese tra 2,4 GHz e 2,48 GHz, compiendo 1600 hps (salti di frequenza al sec.), ad intervalli di 1 MHz. La sequenza dei salti è determinata dall’orologio di sistema di un’unità master di una rete che sincronizza i timer di tutte le unità slave ad essa connesse.

## Slide 10
Trasmissione
I segnali radio contenenti dei dati si servono generalmente di una tecnologia definita a pacchetti. Con questa trasmissione, i dati sono suddivisi in piccoli blocchi o pacchetti prima di essere inviati. Ogni pacchetto può essere inviato in diversi percorsi a diverse frequenze, poi, al termine della ricezione di tutti i pacchetti di un messaggio, questi vengono ricompilati nell’ordine originale.
I segnali vocali al contrario, si servono di una tecnologia definita a circuito; con essa i messaggi non sono suddivisi in pacchetti, ma viene stabilito un canale (o circuito) dedicato, per tutta la durata della trasmissione.
La trasmissione a pacchetti è un metodo efficace per trasmettere dati binari a causa del suo ritardo variabile e non prevedibile (ritardo di coda, perdita pacchetti, mentre quella a circuito è ideale quando le comunicazioni devono avvenire in tempo reale.

## Slide 11
Ogni pacchetto è costituito da tre parti fondamentali:
Access Code (72 bit): è utilizzato per distinguere le trasmissione nelle diverse piconet e come sincronismo. Ci sono tre tipi di Access Code: Channel Access Code (CAC) che identifica univocamente una piconet, Device Access Code (DAC) usato per il paging (richiesta e risposta di connessione), Inquiry Access Code (IAC).
Header (54bit): contiene informazioni per la comprensione del pacchetto, quali numerazione dei pacchetti, controllo di flusso, indirizzo dello slave e error check.
Payload (0-2745 bit): può contenere campi “voice” o “data” o entrambi.
Trasmissione

## Slide 12
In ogni slot, un pacchetto può essere scambiato tra l’unità master e una delle unità slave. Ogni pacchetto ha una lunghezza in bit fissata e comunque sempre con una sequenza di 72 bit di access code che caratterizza l’identità dell’unità master e quindi del canale.
Ogni unità slave, prima di ricevere il payload in ogni pacchetto confronta l’access code col proprio codice di piconet. Se i due non coincidono essa ignora il contenuto di pacchetto, altrimenti lo accetta.
Il successo o meno della consegna di un pacchetto è mostrato nell’header di quello di ritorno e precisamente nel bit di ARQ che mostra al trasmittente se il payload precedentemente inviato è stato ricevuto correttamente o no. Quindi dopo aver analizzato tale bit l’unità di trasmissione stabilisce se ritrasmettere o meno l’ultimo pacchetto dati.
Infine c’è il payload che ha una lunghezza variabile da 0 a 2745 bit e si verifica che un solo pacchetto è sempre mandato su un singolo canale di salto.
Trasmissione

## Slide 13
Duplex
Riguarda il flusso di dati in una comunicazione tra dispositivi. Si parla di Full Duplex in caso di trasmissione dei dati in due direzioni (telefono), simultaneamente. Half Duplex quando, invece, i dati possono viaggiare in una direzione alla volta (walkie-talkie).
Le comunicazioni full duplex sono anche chiamate sincrone e sono dette in gergo orientate alla connessione; mentre le comunicazioni half duplex sono asincrone e sono chiamate senza connessione.

## Slide 14
Duplex
Nella specifica Bluetooth le trasmissioni full duplex si servono di uno schema Time Division Duplex (TDD). In questo schema ogni frequenza e suddivisa in slot temporali di 625 ms ciascuno. Le unità master trasmettono tramite slot numerati con numeri pari, mentre le unità slave rispondono tramite slot numerati con numeri dispari. Con questo movimento alternato in una singola frequenza, due trasmissioni differenti possono condividere la stessa frequenza e consentire la realizzazione di comunicazioni full duplex.

## Slide 15
Inquiry & Page
Sequenza di riconoscimento comandi necessari per stabilire una connessione Bluetooth

## Slide 16
Collegamenti

## Slide 17
Collegamenti

## Slide 18
Collegamenti

## Slide 19
Architettura

## Slide 20
Architettura
In un dispositivo la parte non Bluetooth viene definita host mentre tutti i componenti Bluetooth sono combinati nel modulo.
Le comunicazioni tra host e modulo sono gestite dal software Link Manager e dall’ Host Controller del modulo.

## Slide 21
Architettura
L’ Host Controller è la parte di modulo che gestisce tutte le comunicazioni ed interazioni, tra il modulo ed il dispositivo host. Esso interpreta i dati ricevuti dall’host e li dirige verso il componente o i componenti del modulo Bluetooth. Inoltre, interpreta i dati provenienti dal modulo e li invia verso la funzione adeguata nel dispositivo host.
Il software Link Manager si occupa di impostazioni, autenticazione, configurazione dei collegamenti e di altre attività necessarie, per stabilire un collegamento tra i dispostivi Bluetooth. In pratica, LM identifica la presenza di altri dispositivi che eseguono lo stesso software LM e comunica con questi, tramite il Bluetooth Link Manager Protocol (LMP).

## Slide 22
Architettura
Per eseguire queste operazioni, il L.M. deve impiegare i servizi forniti dall’hardware Link Controller che facilita l’invio e ricezione di dati, l’impostazione delle connessioni ed altre attività correlate.
I messaggi inviati tra queste due unità prendono la forma di quelle che vengono definite Protocol Data Units (PDU). Esse rappresentano un linguaggio comune, qualsiasi dispositivo Bluetooth comprende e risponde immediatamente ad una PDU inviata da un altro dispositivo.

## Slide 23
Architettura
La radio che è un dispositivo che trasmette sulla banda RF 2,4 GHz, utilizzando le tecnologie hopping di frequenza a largo spettro impiegando la tecnica FHSS ( Frequency Hopping Spread Spectrum).
La radio può funzionare in un raggio di 10 metri. Essa interfaccia direttamente con il Link Controller che a sua volta interfaccia con l’Host Controller che collega il modulo al dispositivo Host.

## Slide 24
Protocolli

## Slide 25
Protocolli
Protocollo di base
Baseband
LMP (Link Manager Protocol)
L2CAP (Logical Link Control and Adoption Protocol)
SDP (Service Discovery Protocol)

## Slide 26
Protocolli
consente la connessione RF fisica tra due o più unità B. che formano una piconet. Questo protocollo sincronizza anche le frequenze di trasmissione per il processo di hopping e per gli orologi dei singoli dispositivi di una piconet.
Il protocollo Baseband fornisce due diversi tipi di collegamenti fisici: con un collegamento Syncronous Connection-Oriented, i pacchetti possono contenere una combinazione di audio e dati, o solo audio; con un collegamento Asyncronous Connection-less, i pacchetti sono riservati esclusivamente alla trasmissione di dati.
Protocollo di base
Baseband
LMP (Link Manager Protocol)
L2CAP (Logical Link Control and Adoption Protocol)
SDP (Service Discovery Protocol)

## Slide 27
Protocolli
Immediatamente sopra il livello del protocollo Baseband, responsabile dell’inizializzazione tra dispositivi, si occupa dell’impostazione e controllo del collegamento tra due o più dispositivi Bluetooth. Questo implica numerose questioni di sicurezza, come autenticazione e codifica, nonché controllo e negoziazioni di dimensioni dei pacchetti Baseband.
Protocollo di base
Baseband
LMP (Link Manager Protocol)
L2CAP (Logical Link Control and Adoption Protocol)
SDP (Service Discovery Protocol)

## Slide 28
Protocolli
L2CAP funziona in parallelo con LMP, per trasferire I dati di livello superiore relative al livello Baseband. Ha capacità di multiplexing di diversi canali, cioè L2CAP riesce a distinguere a quale protocollo superiore si riferiscono i pacchetti. L2CAP è definito solo per connessioni ACL e non supporta connessioni SCO.
La grande differenza tra L2CAP e LMP è che il primo fornisce servizi al livello superiore, cosa che il secondo non è in grado di fare. L2CAP supporta solo collegamenti ACL.
Protocollo di base
Baseband
LMP (Link Manager Protocol)
L2CAP (Logical Link Control and Adoption Protocol)
SDP (Service Discovery Protocol)

## Slide 29
Protocolli
Il protocollo SDP permette alle applicazioni di capire che servizi sono implementati in un dispositivo bluetooth remoto. SDP fornisce informazioni sui servizi (e sui loro attributi) ma non l’accesso a questi.
Questi servizi consentono a due dispositivi differenti di riconoscere e stabilire connessioni reciproche e forniscono le basi per ogni singolo profilo B. SDP fornisce ad un dispositivo la possibilità di effettuare una query sulle informazioni, servizi e caratteristiche dell’altro dispositivo. Inoltre, consente di stabilire una connessione tra tali servizi.
Protocollo di base
Baseband
LMP (Link Manager Protocol)
L2CAP (Logical Link Control and Adoption Protocol)
SDP (Service Discovery Protocol)

## Slide 30
Protocollo di sostituzione cavo
Protocolli
RFCOMM

## Slide 31
Protocolli
Protocollo di sostituzione cavo
RFCOMM
E’ un protocollo che emula una connessione seriale RS-232 tra due dispositivi. In altri termini, si tratta del protocollo di sostituzione cavo. Consente di emulare i segnali RS-232 di dati e controllo, nella Baseband di Bluetooth.
Inoltre, fornisce abilità di trasmissione per servizi di livello superiore, che in caso contrario, utilizzerebbero una connessione seriale come meccanismo di trasmissione.

## Slide 32
Protocolli
Protocolli di controllo telefonico
TCS-BIN (Telephony Control Specification-Binary)
ATC (AT Commands)

## Slide 33
Protocolli
Definisce il segnale di controllo di chiamata, necessario per stabilire chiamate di voce e dati tra dispositivi. Esso definisce anche le procedure di gestione della mobilità, impiegate per gestire gruppi di dispositivi B.
Protocolli di controllo telefonico
TCS-BIN (Telephony Control Specification-Binary)
ATC (AT Commands)

## Slide 34
Protocolli
Questi comandi sono utilizzati per controllare tutte le funzione che possono essere eseguite da un telefono o un modem dati, e sono comuni tra molti dispositivi e produttori. Questi comandi sono impiegati quando un profilo richiede che un dispositivo B. funga da telefono o modem, nel collegamento ad una lineari terra o ad un sistema di telefonia cellulare.
Protocolli di controllo telefonico
TCS-BIN (Telephony Control Specification-Binary)
ATC (AT Commands)

## Slide 35
Protocolli
Protocolli adottati
PPP (Peer to Peer Protocol)
TCP (Transport Control Protocol)
UDP (User Datagram Protocol)
IP (Internet Protocol)

## Slide 36
Protocolli
Protocolli adottati
Il protocollo Point to Point definisce le modalità di trasmissione dei dati IP, in collegamenti seriali di tipo punto a punto. Questo protocollo viene generalmente impiegato in connessioni Internet di tipo dial-up, o in accessi ad un router di rete in una linea dedicata.
Nel mondo Bluetooth il PPP viene eseguito con il protocollo RFCOMM, per stabilire connessioni di tipo p2p, tra dispositivi. Il PPP si trova nei profili Accesso Lan, Dial-up Networking e Fax.
PPP (Peer to Peer Protocol)
TCP (Transport Control Protocol)
UDP (User Datagram Protocol)
IP (Internet Protocol)

## Slide 37
Protocolli
Protocolli adottati
Il Trasfer Control Protocol comprende un servizio orientato alla connessione ed un servizio di trasferimento affidabile dei dati. Prevede una fase preventiva chiamata handshaking tra client e server permettendo loro di prepararsi per l’arrivo massiccio dei pacchetti. Dop la fase precedente si dice che esiste una connessione TCP fra i socket dei due processi.
La connessione è di tipo full-duplex perché i due processi possono inviare messaggi l’uno all’altro, contemporaneamente sulla connessione. Il TCP garantisce il recapito di tutti i dati spediti senza errori e nell’ordine appropriato. C’è anche un altro meccanismo di controllo che è detto di congestione che garantisce il corretto funzionamento di Internet piuttosto che per un diretto vantaggio dei processi di comunicazione strozzando un processo quando la rete è congestionata.
PPP (Peer to Peer Protocol)
TCP (Transport Control Protocol)
UDP (User Datagram Protocol)
IP (Internet Protocol)

## Slide 38
Protocolli
Protocolli adottati
E’ senza connessione, quindi non c’è handshake prima che i due processi inizino a comunicare. Fornisce un servizio di trasferimento dati non affidabile, cioè, quando un processo spedisce un messaggio in un socket UDP, l’UDP non garantisce che il messaggio raggiungerà il socket ricevente.
Inoltre i messaggi che arrivano al socket ricevente possono non arrivare in ordine. Esso non comprende un controllo di congestione, così un processo che spedisce può pompare dati nel socket dell’UDP a qualsiasi velocità.
PPP (Peer to Peer Protocol)
TCP (Transport Control Protocol)
UDP (User Datagram Protocol)
IP (Internet Protocol)

## Slide 39
Protocolli
Protocolli adottati
Il primo componente del protocollo della rete, che definisce l’indirizzamento dello strato di rete. L’IP identifica univocamente la nostra connessione in quel preciso momento, per renderci visibili e rintracciabili. Ogni IP è unico ed identifica un host name, cioè il computer che sta usando la connessione per navigare, e viceversa ad ogni host name in rete corrisponde un IP, anche se può cambiare ogni volta.
L’IP può essere statico, se ci viene assegnato una volta per tutte quando apriamo il nostro account, oppure dinamico, cioè cambia ogni volta che ci colleghiamo alla rete. L’IP è un numero di 32 bit, rappresentato nella forma xxx.xxx.xxx.xxx, dove le xxx indicano la codifica dei quattro byte (gruppi di 1 byte, ovvero 8 bit) in numeri decimali, compresi tra 0 e 255. Si usa anche la forma xxx.xxx.xxx.xxx:yyyy, per intendere un indirizzo IP su una certa porta (yyyy).
PPP (Peer to Peer Protocol)
TCP (Transport Control Protocol)
UDP (User Datagram Protocol)
IP (Internet Protocol)

## Slide 40
Protocolli
Protocolli adottati
OBEX (Object Exchange)
IrMC (Infrared Mobile Communications )

## Slide 41
Protocolli
Protocolli adottati
Il protocollo non solo consente lo scambio i dati tra due dispositivi, ma definisce anche un oggetto elenco, che può essere usato per esplorare i contenuti delle cartelle contenute in un dispositivo remoto. Questo formato è migliorato da funzioni usate per scambiare biglietti da visita, voci di calendario personali, messaggi e note.
OBEX (Object Exchange)
IrMC (Infrared Mobile Communications )

## Slide 42
Protocolli
Protocolli adottati
Sviluppato da IrDA, funziona anche con Bluetooth in abbinamento con OBEX, per sincronizzare lo scambio di oggetti di dati tra diversi dispositivi.
OBEX (Object Exchange)
IrMC (Infrared Mobile Communications )

## Slide 43
I protocolli possono così essere raggruppati:
Protocolli

## Slide 44
Profili

## Slide 45
Profili
Profili generali
GAP (Generic Access Profile)
SDAP (Service Discovery Application Profile)

## Slide 46
Profili
Profili generali
definisce le modalità e le procedure comuni a tutti gli altri profili. In Pratica, GAP è la base su cui sono costruiti tutti gli altri profili.
In generale, GAP è associato a tre tipi di voci: dizionario: raccolta di termini e delle relative definizioni, in modo che i produttori utilizzino la stessa terminologia, connettività: operazioni che permettono ad un dispositivo di connettersi e di autenticarsi con altri dispositivi, personalizzazione: elementi che identificano e personalizzano singoli dispositivi Bluetooth.
Inoltre permette ai dispositivi di avere nomi semplici per gli utenti con una lunghezza massima di 248 byte, benché alcuni dispositivi, per limitazione di display, potrebbero non essere in grado di visualizzare il nome completo.
Questo profilo sfrutta: Obex, Rfcomm, Sdp, L2cap, lmp, Baseband.
GAP (Generic Access Profile)
SDAP (Service Discovery Application Profile)

## Slide 47
Profili
Profili generali
GAP (Generic Access Profile)
SDAP (Service Discovery Application Profile)
Metodo per localizzare I servizi registrati in altri dispositivi, raccogliere informazioni su di essi e farne uso con l’utilizzo di SDP. Anche SDAP è progettato per essere incorporato virtualmente in qualsiasi dispositivo Bluetooth.
Il dispositivo che inizializza il processo di scoperta del servizio è etichettato come dispositivo locale; invece quello che risponde è remoto. Tale processo assegna al locale il ruolo del client in un processo client/server, mentre il dispositivo remoto è incaricato di servire le informazioni su se stesso al dispositivo di inizializzazione.
Questo profilo sfrutta: Sdp, L2cap, Lmp, Baseband.

## Slide 48
Profili
Profili della porta seriale
SPP (Serial Port Profile)
GOEP (General Object Exchange Profile)

## Slide 49
Profili
SPP (Serial Port Profile)
GOEP (General Object Exchange Profile)
Profili della porta seriale
Per implementare soprattutto il modello di utilizzo del desktop cordless. Definisce i ruoli di parità tra i dispositivi per la comunicazione seriale.
In questo tipo di comunicazione la relazione master/slave non esiste e tutti i dispositivi sono uguali quando sono previste delle comunicazioni seriali. Si emula la porta seriale RS-232.
Questo profilo sfrutta: Rfcomm, Sdp, L2cap, Lmp, Baseband.

## Slide 50
Profili
SPP (Serial Port Profile)
GOEP (General Object Exchange Profile)
Profili della porta seriale
Definisce il modo in cui i dispositivi implementano i modelli di utilizzo che integrano una qualche forma di trasferimento dati, come per esempio i modelli di trasferimento file, dal sincronizzatore automatico e altri modelli correlati.
Questo profilo funziona su un modello client/server, piuttosto che su un modello p2p. Il dispositivo che inizializza la connessione è definito come client, mentre l’altro dispositivo è identificato come il server.
Questo profilo sfrutta: Obex, Rfcomm, Sdp, L2cap, Lmp, Baseband.

## Slide 51
Profili
Profili di telefonia
CTP (Cordless Telephony Profile)
INTP (Intercom Profile)
HSP (Headset Profile)

## Slide 52
Profili
Profili di telefonia
CTP (Cordless Telephony Profile)
INTP (Intercom Profile)
HSP (Headset Profile)
Per implementare il modello di utilizzo del telefono tre in uno. Questo profilo consente di usare un ricevitore cordless per chiamare, tramite una stazione base vocale, la rete di telefonia fissa e di connettersi direttamente ad una rete di telefonia mobile.
Questo profilo permette di implementare il servizio CLIP che consente a sua volta agli utenti di identificare il numero di telefono della parte chiamante prima di rispondere al telefono.

## Slide 53
Profili
Profili di telefonia
CTP (Cordless Telephony Profile)
INTP (Intercom Profile)
HSP (Headset Profile)
Scritto per implementare il modello di utilizzo del telefono tre in uno. Spiega come un ricevitore telefonico cordless può connettersi direttamente ad altri ricevitori come walkie-talkie.
Questo profilo sfrutta: Sdp, L2cap, Lmp, Baseband.

## Slide 54
Profili
Profili di telefonia
CTP (Cordless Telephony Profile)
INTP (Intercom Profile)
HSP (Headset Profile)
Scritto per implementare il modello di utilizzo del kit di auricolari e consente la connessione wireless di un kit di auricolari ad un ricevitore telefonico, ad una stazione base o ad un pc.
Questo profilo sfrutta: Rfcomm, Sdp, L2cap, Lmp, Baseband.

## Slide 55
Profili
Profili di rete
LAP (Lan Access Profile)
DUNP (Dial-Up Networking Profile)

## Slide 56
Profili
Profili di rete
LAP (Lan Access Profile)
DUNP (Dial-Up Networking Profile)
Scritto per implementare il modello di utilizzo accesso LAN. In questo profilo, più terminali di dati utilizzano un punto di accesso LAN come connessione wireless ad una rete locale.
Una volta connessi, i terminali di dati funzionano come se fossero connessi alla LAN tramite una tradizionale connessione di accesso remoto e possono accedere a tutti i servizi forniti dalla rete.
Questo profilo sfrutta: Tcp, Udp, Ip, Ppp, L2cap, Lmp, Rfcomm, Lmp, Baseband.

## Slide 57
Profili
Profili di rete
LAP (Lan Access Profile)
DUNP (Dial-Up Networking Profile)
Scritto per implementare la componente di accesso remoto del modello di utilizzo del bridge internet.
In questo profilo, un telefono cellulare o un modem cordless, agisce come modem per un pc, fornendo capacità di accesso remoto senza una concreta connessione dedicata.
Questo profilo sfrutta: Ppp, Rfcomm, Sdp, L2cap, Lmp, Baseband.

## Slide 58
Profili
Profili di scambio oggetti
FTP (File Trasfer Protocol)
SP (Synchronization Profile)
OPP (Object Push Profile)

## Slide 59
Profili
Profili di scambio oggetti
FTP (File Trasfer Protocol)
SP (Synchronization Profile)
OPP (Object Push Profile)
Per implementare diversi modelli di utilizzo: trasferimento file. Definisce come trasferire oggetti da un dispositivo all’altro. Qui non c’è il p2p ma la relazione client/server.
Questo profilo sfrutta: Obex, Rfcomm, Sdp, L2cap, Lmp, Baseband.

## Slide 60
Profili
Profili di scambio oggetti
FTP (File Trasfer Protocol)
SP (Synchronization Profile)
OPP (Object Push Profile)
Scritto per implementare il modello di utilizzo del sincronizzatore automatico. Questo profilo fornisce un sincronizzazione da dispositivo a dispositivo del tipo di informazioni che si trovano tipicamente nel software PIM, compresi nominativi, indirizzi, numeri di telefono…
Il processo di sincronizzazione richiede che le informazioni siano trasferite ed elaborate da vari tipi di dispositivi che utilizzano un protocollo ed un formato di dati comune.
Questo profilo sfrutta: Obex, Rfcomm, Sdp, L2cap, Lmp, Baseband.

## Slide 61
Profili
FTP (File Trasfer Protocol)
SP (Synchronization Profile)
OPP (Object Push Profile)
Scritto per implementare uno specifico sottoinsieme del modello di utilizzo trasferimento file, la semplice operazione di scambio di informazioni digitali tra due dispositivi.
Questo profilo si riferisce alla capacità di inviare dati da un dispositivo ad un altro e di ricevere dati in senso contrario. (scambio biglietti da visita).
Questo profilo sfrutta: Obex, Rfcomm, Sdp, L2cap, Lmp, Baseband.
Profili di scambio oggetti

## Slide 62
Sicurezza

## Slide 63
Sicurezza
BD_ADDR: è un indirizzo IEEE a 48 bit, pubblico ed unico per tutti i dispositivi.
C. Autenticazione: coincide con la chiave associata al loro link, detta link key, con lunghezza 128 bit.
C. Cifratura: la può variare da un minimo di un ottetto ad un massimo di 16 ottetti. Ogni qualvolta la cifratura è attivata, una nuova chiave è generata.
G. Pseudo-casuale: per la generazione dei numeri casuali necessari alle funzioni legate alla sicurezza.

## Slide 64
Sicurezza
Prima fase i due dispositivi generano ciascuno una unit key. Questa chiave è generata da un dispositivo al momento della sua prima accensione ed è poi memorizzata in una propria memoria non volatile, per essere utilizzata anche in futuro.
Seconda fase inizia con il primo handshake tra i due dispositivi. In essa avviene la generazione dell'initialization key, l'autenticazione dei dispositivi sulla base di questa chiave e lo scambio della link key da usare nelle iterazioni successive.
Terza fase è caratterizzata da ulteriori handshake che permettono ai due dispositivi di trasmettere successivamente solo informazioni cifrate. Le operazioni di questa fase sono l'autenticazione sulla base della chiave KAB e la generazione della encryption key usata per cifrare tutte le comunicazioni tra i due dispositivi.

## Slide 65
Sicurezza
Unit key, KA, è generata da un dispositivo A, quando è avviato per la prima volta. Una volta creata, è memorizzata in una memoria non volatile ed è modificata solo in casi eccezionali.
Combination key, KAB, è ottenuta da informazioni prodotte da due unità, A e B. Questa chiave è generata per ogni coppia di dispositivi quando è necessaria maggiore sicurezza. L'uso di queste chiavi comporta un maggiore spreco di memoria in quanto ciascun dispositivo dovrà memorizzare una combination key per ogni sua connessione.
Initialization key Kinit, è usata come link key durante il processo di inizializzazione, quando non è stata ancora definita e scambiata una unit key o una combination key, da usare come link key, oppure nel caso in cui una link key precedente è stata persa.
Master key Kmaster, è usata quando il dispositivo master vuole trasmettere nello stesso momento a vari dispositivi. Una chiave di questo tipo sostituisce momentaneamente la link key della corrente sessione.

## Slide 66
Sicurezza
Attacchi
All’ autenticazione
Alla cifratura
Alla comunicazione
Al canale

## Slide 67
Sicurezza
All’ autenticazione
Alla cifratura
Alla comunicazione
Al canale
Una forma di autenticazione in fase di inizializzazione è il PIN. Questo codice normalmente è un parola chiave di 4 numeri decimali. Quindi sono possibili solo 10.000 valori diversi e un attacco di forza bruta è realizzabile a tutti gli effetti.
Diversi problemi possono sorgere se i dispositivi hanno una limitata capacità di memoria. Infatti, in una tale situazione, il dispositivo con limitata capacità usa la propria unit key come link key.
In questo scenario, se un dispositivo A comunica prima con un dispositivo B e poi con un altro C, e in entrambi i casi è usata come link key la unit key di A, allora i tre dispositivi usano la stessa chiave e possono impersonare uno qualunque dei tre ed intercettare la comunicazione tra gli altri due.
Attacchi

## Slide 68
Sicurezza
Attacchi
All’ autenticazione
Alla cifratura
Alla comunicazione
Al canale

## Slide 69
Sicurezza
All’ autenticazione
Alla cifratura
Alla comunicazione
Al canale
In genere, la lunghezza minima della chiave è stabilita dallo strato applicazione allo scopo di evitare che l'uso di una chiave troppo corta possa pregiudicare la sicurezza delle informazioni trasmesse.
Una volta che l'attaccante è entrato in possesso della chiave di cifratura non può automaticamente decifrare una trasmissione, deve infatti riuscire a sincronizzarsi con il clock del master.
Dal momento che la sola informazione segreta su cui è calcolata la chiave di cifratura è la link key, la conoscenza della link key e l'intercettazione di tutte le trasmissioni durante la fase di autenticazione sono sufficienti per decifrare le informazioni scambiate dai dispositivi.
Attacchi

## Slide 70
Sicurezza
All’ autenticazione
Alla cifratura
Alla comunicazione
Al canale
Un altro possibile attacco in Bluetooth è un attacco di replay in cui un dispositivo attaccante registra una conversazione tra due dispositivi in un certo istante e la ritrasmette successivamente impersonando chi l'ha trasmessa.
Per esempio, se le informazioni trasmesse sono da un PDA, A, ad un router wireless, B, di una banca e riguardano una transazione bancaria, un attaccante potrebbe prendere una copia bit per bit dell'informazione inviata da A a B e reinviarla alla banca multiple volte portando quest'ultima a eseguire più volte la stessa operazione.
Per un attacco di questo tipo, l'attaccante deve essere, però, in grado di riuscire a registrare le informazioni trasmesse da A su tutti e 79 i canali utilizzati in Bluetooth.
In realtà un attacco di questo tipo è tutt'altro che semplice perchè le apparecchiature dovrebbero permettere di monitorare contemporaneamente 79 canali e riassemblare le informazioni.
Attacchi

## Slide 71
Sicurezza
All’ autenticazione
Alla cifratura
Alla comunicazione
Al canale
Ogni dispositivo Bluetooth possiede un clock a 28 bit che non è mai né spento né modificato. Un attaccante usando un laser a bassa energia (LEL) o impulsi elettromagnetici (EMP) può disturbare il clock del dispositivo rendendo impossibile sia la trasmissione che la ricezione di informazioni. Entrambi gli attacchi sono estremamente rari e i rischi ad essi legati sono abbastanza limitati.
I dispositivi che operano in reti wireless sono capaci di trasmettere informazioni in ogni direzione. Le potenzialità offerte da una propagazione in ogni direzione è anche un punto di debolezza dei sistemi che la utilizzano. Infatti, se da un lato essa permette ad un dispositivo di trasmettere in modo semplice informazioni ad altri dispositivi, dall'altra presenta lo svantaggio di estendere anche il campo d'azione di un attaccante.
Interferenze agli schemi di gestione della potenza di trasmissione possono compromettere il funzionamento del modulo per la selezione della frequenza usata con conseguente interessamento di tutte le funzioni della piconet. Se un attaccante è in grado di danneggiare o disturbare il sistema di gestione della potenza di uno qualunque dei dispositivi, allora può porre la piconet in uno stato di caos.
Attacchi

## Slide 72
Sicurezza
Possibili soluzioni
Garantire in qualche modo che gli utenti scelgano i propri PIN spesso a caso
Aumentare la lunghezza dei PIN in modo da essere più sicuri
Adottare metodi di sicurezza basati sui certificati
Sviluppare una migliore forma di copertura fisica, per evitare agli estranei di intercettare segnali provenienti da dispositivi Bluetooth

## Slide 73
Curiosità

## Slide 74
Curiosità
Toothing
Bluejacking
Bluesnarfing

## Slide 75
Bibliografia
www.airgate.it
www.bluetooth.com
www.bluetooth.org
www.anywhereyougo.com
www.palowireless.com
www.mobileinfo.com
www.3comm.it
Usare wireless - Jacson Libri
Reti Wireless - Apogeo